## Slide 4
Z důvodu velké elektropozitivity se lithium nachází pouze ve sloučeninách jako příměs různých druhů hornin. Rudy lithia pak obsahují okolo 1- 6 % lithia. Celkem je známo asi 130 lithných minerálů. Nepatrná část tohoto množství tvoří ložiskové akumulace. V ekonomicky využitelných množstvích, se vyskytuje lithium ve třech paragenezích.
V České republice v oblasti Krušných Hor se také nachází významný zdroj lithia (až 3 % světových zásob), po kterém v posledních letech s rozvojem elektroniky raketově roste poptávka. Jedním zdrojem jsou odkaliště po bývalé těžbě wolframu a cínu. Separace Li-slídy (cinvalditu) z odkaliště je poměrně jednoduchý proces a spočívá především v rozplavení písku a následné koncentraci tohoto minerálu na magnetických rozdružovačích, poněvadž slída z dané lokality obsahuje vyšší procento Fe.
Druhým zdrojem lithia jsou podzemní zásoby cinvalditu (KLiFe2+Al(AlSi3O10)(F,OH)2), které by se musely dobývat hlubinnou těžbou. Na české straně Krušných hor se nachází přibližně dvě třetiny těchto zásob, zbytek leží na území Německa v okolí Altenbergu.
Úpravou vytěžené suroviny lze dosáhnout kovnatosti Li-koncentrátu 1,2-1,4 %. Lithium obsažené v lithné slídě je pak třeba převést na uhličitan lithný (Li2CO3) o vysoké čistotě, se kterým pak lze obchodovat. Uhličitan lithný lze z tohoto koncentrátu získat dvěma způsoby a to spékáním nebo chemickým loužením.
První metodou je koncentrát spékán za vysoké teploty (950°C) spolu s přísadami (CaSO4, CaO nebo Ca(OH)2). Spečenec je pak rozpouštěn ve vodě, kde je Li2CO3 a také Rb2CO3, poněvadž koncentrát obsahuje také rubidium, vysrážen pomocí K2CO3 nebo Na2CO3 ze vzniklých rafinovaných síranových výluhů.
Druhou metodou je chemické loužení v minerálních kyselinách (H2SO4 nebo HCl), kdy se pak ze vzniklého výluhu oddělují sloučeniny Li a dalších kovů jako K, Fe, Al a jiné.
V případě zahájení těžby cinvalditu se předpokládá také úprava těžené suroviny za účelem získávání wolframu a cínu.

## Slide 5
Težba lithia ze solanek
Tesla Model S, for example, uses around 12 kg of lithium

## Slide 7
Lithiové akumulátory jsou akumulátory s bezvodým elektrolytem (na rozdíl od například olověných akumulátorů), využívající pro kladnou elektrodu lithium-kobalt oxid (LiCoO2), lithium-mangan oxid (LixMn2O4), lithium-nikl dioxid (LiNiO2) a další, například lithium-vanad oxid (LiV2O5). Elektrolytem je nejčastěji lithium hexaflorofosfát, LiPF6, v nepolárním organickém rozpouštědle a záporná elektroda je vyrobena z uhlíkového materiálu.

## Slide 8
Comparisons of different types of Li-ion batteries used in EVs from the following perspectives: specific energy (capacity), specific power, safety, performance, life span, and cost (the outer hexagon is most desirable). Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC), Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) and Lithium Manganese Oxide stand out as being superior among these six candidates

## Slide 10
LiFePO

## Slide 11
Základy ekonomie
Komoditní trhy